## Приложение 3

к техническому регламенту

Таможенного союза

"О требованиях к автомобильному

и авиационному бензину,

дизельному и судовому топливу,

топливу для реактивных

двигателей и мазуту"

(ТР ТС 013/2011)

ТРЕБОВАНИЯ К ХАРАКТЕРИСТИКАМ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА

┌─────────────────────────┬────────┬──────────────────────────────────────┐

│     Характеристики      │Единица │   Нормы в отношении экологического   │

│ дизельного топлива <*>  │измере- │                класса                │

│                         │ния     ├─────────┬────────┬─────────┬─────────┤

│                         │        │   К2    │   К3   │   К4    │   К5    │

├─────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤

│Массовая доля серы, не   │ мг/кг  │   500   │  350   │   50    │   10    │

│более                    │        │         │        │         │         │

├─────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤

│Температура вспышки в    │   °C   │         │        │         │         │

│закрытом тигле, не ниже: │        │         │        │         │         │

├─────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤

│  для летнего и          │        │   40    │   40   │   55    │   55    │

│  межсезонного дизельного│        │         │        │         │         │

│  топлива                │        │         │        │         │         │

├─────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤

│  для зимнего и          │        │   30    │   30   │   30    │   30    │

│  арктического дизельного│        │         │        │         │         │

│  топлива                │        │         │        │         │         │

├─────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤

│Фракционный состав - 95  │   °C   │   360   │  360   │   360   │   360   │

│процентов объемных       │        │         │        │         │         │

│перегоняется при         │        │         │        │         │         │

│температуре, не выше     │        │         │        │         │         │

├─────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤

│Массовая доля            │   %    │    -    │   11   │   11    │    8    │

│полициклических          │        │         │        │         │         │

│ароматических            │        │         │        │         │         │

│углеводородов, не более  │        │         │        │         │         │

├─────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤

│Цетановое число для      │   -    │   45    │   51   │   51    │   51    │

│летнего дизельного       │        │         │        │         │         │

│топлива, не менее        │        │         │        │         │         │

├─────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤

│Цетановое число для      │   -    │не опре- │   47   │   47    │   47    │

│зимнего и арктического   │        │деляется │        │         │         │

│дизельного топлива       │        │         │        │         │         │

├─────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤

│Смазывающая способность, │  мкм   │не опре- │  460   │   460   │   460   │

│не более                 │        │деляется │        │         │         │

├─────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤

│Предельная температура   │   °C   │         │        │         │         │

│фильтруемости, не выше:  │        │         │        │         │         │

├─────────────────────────┤        ├─────────┼────────┼─────────┼─────────┤

│летнее дизельное топливо │        │не опре- │не опре-│не опре- │не опре- │

│                         │        │деляется │деляется│деляется │деляется │

├─────────────────────────┤        ├─────────┼────────┼─────────┼─────────┤

│дизельного топлива       │        │минус 20 │минус 20│минус 20 │минус 20 │

│зимнего <**>             │        │         │        │         │         │

├─────────────────────────┤        ├─────────┼────────┼─────────┼─────────┤

│дизельного топлива       │        │минус 38 │минус 38│минус 38 │минус 38 │

│арктического             │        │         │        │         │         │

├─────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤

│дизельного топлива       │        │минус 15 │минус 15│минус 15 │минус 15 │

│межсезонного <***>       │        │         │        │         │         │

├─────────────────────────┴────────┴─────────┴────────┴─────────┴─────────┤

│<*> Допускается содержание в дизельном топливе не более 7% (по объему)   │

│метиловых эфиров жирных кислот.                                          │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│<**> Для Республики Казахстан не более минус 15 °C для экологических     │

│классов К2, К3, К4 и К5.                                                 │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│<***> Для Республики Казахстан не более минус 5 °C для экологических     │

│классов К2, К3, К4 и К5.                                                 │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘