## Приложение 4

к техническому регламенту

Таможенного союза

"О требованиях к автомобильному

и авиационному бензину,

дизельному и судовому топливу,

топливу для реактивных

двигателей и мазуту"

(ТР ТС 013/2011)

ТРЕБОВАНИЯ К ХАРАКТЕРИСТИКАМ МАЗУТА

┌──────────────────────────────────┬──────────────────┬───────────────────┐

│      Характеристики мазута       │Единица измерения │       Нормы       │

├──────────────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤

│Массовая доля серы, не более      │        %         │        3,5        │

├──────────────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤

│Температура вспышки в открытом    │        °C        │        90         │

│тигле, не ниже                    │                  │                   │

├──────────────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤

│Содержание сероводорода, не более │       ppm        │      10 <*>       │

├──────────────────────────────────┴──────────────────┴───────────────────┤

│<*> Норма устанавливается с 1 января 2017 года на территории Республики  │

│Беларусь и Республики Казахстан, на территории Российской Федерации      │

│содержание сероводорода, не более:                                       │

│                                    30 ppm до 31.12.2012;                │

│                                    20 ppm до 31.12.2014;                │

│                                    10 ppm не ограничено.                │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘