## Приложение 5

к техническому регламенту

Таможенного союза

"О требованиях к автомобильному

и авиационному бензину,

дизельному и судовому топливу,

топливу для реактивных

двигателей и мазуту"

(ТР ТС 013/2011)

ТРЕБОВАНИЯ

К ХАРАКТЕРИСТИКАМ ТОПЛИВА ДЛЯ РЕАКТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

┌────────────────────────────┬───────┬────────────────────────────────────┐

│ Характеристики топлива для │Единица│         Нормы в отношении          │

│   реактивных двигателей    │изме-  ├──────────────────────┬─────────────┤

│                            │рения  │летательных аппаратов │ летательных │

│                            │       │с дозвуковой скоростью│аппаратов со │

│                            │       │        полета        │сверхзвуковой│

│                            │       │                      │  скоростью  │

│                            │       ├───────────┬──────────┤    полета   │

│                            │       │ Джет А-1  │   ТС-1   │             │

├────────────────────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────────┤

│Кинематическая вязкость при │ мм2/с │     -     │    8     │     16      │

│температуре минус 40 °C, не │       │           │          │             │

│более                       │       │           │          │             │

├────────────────────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────────┤

│Кинематическая вязкость при │ мм2/с │     8     │    -     │      -      │

│температуре минус 20 °C, не │       │           │          │             │

│более                       │       │           │          │             │

├────────────────────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────────┤

│Температура начала          │  °C   │     -     │ минус 50 │  минус 50   │

│кристаллизации, не выше     │       │           │          │             │

├────────────────────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────────┤

│или                         │       │           │          │             │

├────────────────────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────────┤

│температура замерзания, не  │  °C   │ минус 47  │    -     │      -      │

│выше                        │       │           │          │             │

├────────────────────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────────┤

│Содержание механических     │   -   │отсутствие │отсутствие│ отсутствие  │

│примесей и воды             │       │           │          │             │

├────────────────────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────────┤

│Фракционный состав:         │       │           │          │             │

├────────────────────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────────┤

│   10 процентов отгоняется  │  °C   │    205    │   165    │     220     │

│при температуре не выше     │       │           │          │             │

├────────────────────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────────┤

│   90 процентов отгоняется  │  °C   │    300    │   230    │     290     │

│при температуре не выше     │       │           │          │             │

├────────────────────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────────┤

│остаток от разгонки, не     │   %   │    1,5    │не норми- │не норми-    │

│более                       │       │           │руется    │руется       │

├────────────────────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────────┤

│потери от разгонки, не      │   %   │    1,5    │не норми- │не норми-    │

│более                       │       │           │руется    │руется       │

├────────────────────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────────┤

│Высота некоптящего пламени  │  мм   │    25     │    25    │     20      │

│<*>, не менее               │       │           │          │             │

├────────────────────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────────┤

│Температура вспышки в       │  °C   │    38     │    28    │     28      │

│закрытом тигле, не ниже     │       │           │          │             │

├────────────────────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────────┤

│Объемная доля ароматических │   %   │    25     │    -     │      -      │

│углеводородов, не более     │       │           │          │             │

├────────────────────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────────┤

│Массовая доля ароматических │   %   │     -     │    22    │     22      │

│углеводородов, не более     │       │           │          │             │

├────────────────────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────────┤

│Содержание фактических      │мг/100 │     7     │    7     │      7      │

│смол, не более              │  см3  │           │          │             │

├────────────────────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────────┤

│Массовая доля общей серы,   │   %   │   0,25    │   0,20   │    0,10     │

│не более                    │       │           │          │             │

├────────────────────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────────┤

│Массовая доля меркаптановой │   %   │   0,003   │  0,003   │    0,001    │

│серы, не более              │       │           │          │             │

├────────────────────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────────┤

│Термоокислительная          │  °C   │    260    │   260    │     275     │

│стабильность при            │       │           │          │             │

│контрольной температуре     │       │           │          │             │

│<*>, не ниже:               │       │           │          │             │

├────────────────────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────────┤

│   перепад давления на      │мм рт. │    25     │    25    │     25      │

│фильтре, не более           │  ст.  │           │          │             │

├────────────────────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────────┤

│   цвет отложений на трубке │баллы  │     3     │    3     │      3      │

│(при отсутствии             │по     │           │          │             │

│нехарактерных отложений),   │цвето- │           │          │             │

│не более                    │вой    │           │          │             │

│                            │шкале  │           │          │             │

├────────────────────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────────┤

│или                         │       │           │          │             │

├────────────────────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────────┤

│Термоокислительная          │       │           │          │             │

│стабильность динамическим   │       │           │          │             │

│методом при 150 - 180 °C    │       │           │          │             │

│<*>:                        │       │           │          │             │

├────────────────────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────────┤

│   перепад давления на      │  кПа  │     -     │    -     │     10      │

│фильтре за 5 ч, не выше     │       │           │          │             │

├────────────────────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────────┤

│   отложения на             │ баллы │     -     │    -     │      2      │

│подогревателе, не более     │       │           │          │             │

├────────────────────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────────┤

│Удельная электрическая      │ пСм/м │           │          │             │

│проводимость <*>:           │       │           │          │             │

├────────────────────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────────┤

│   без антистатической      │       │    10     │    10    │     10      │

│присадки, не более          │       │           │          │             │

├────────────────────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────────┤

│   с антистатической        │       │ 50 - 600  │ 50 - 600 │  50 - 600   │

│присадкой                   │       │           │          │             │

├────────────────────────────┴───────┴───────────┴──────────┴─────────────┤

│<*> Определяется на стадии подготовки производства и гарантируется       │

│изготовителем.                                                           │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Примечание: топлива для реактивных двигателей, применяемых в холодных и арктических климатических районах России, должны иметь температуру начала кристаллизации не выше минус 60 °C.