## Приложение 7

к техническому регламенту

Таможенного союза

"О требованиях к автомобильному

и авиационному бензину,

дизельному и судовому топливу,

топливу для реактивных

двигателей и мазуту"

(ТР ТС 013/2011)

ТРЕБОВАНИЯ К ХАРАКТЕРИСТИКАМ СУДОВОГО ТОПЛИВА

┌────────────────────────────┬───────────────┬────────────────────────────┐

│  Характеристики судового   │    Единица    │           Нормы            │

│          топлива           │   измерения   │                            │

├────────────────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┤

│Массовая доля серы, не более│       %       │3,5 (по 31 декабря 2011 г.) │

│                            │               │ 2 (по 31 декабря 2012 г.)  │

│                            │               │  1,5 (с 1 января 2013 г.)  │

│                            │               │  0,5 (с 1 января 2020 г.)  │

├────────────────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┤

│Температура вспышки в       │      °C       │             61             │

│закрытом тигле, не ниже     │               │                            │

└────────────────────────────┴───────────────┴────────────────────────────┘