## Приложение N 2

к техническому регламенту

о безопасности сетей

газораспределения и газопотребления

МАКСИМАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

ВЕЛИЧИНЫ ДАВЛЕНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА В СЕТЯХ ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ

─────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────

Потребители природного газа             │Давление газа (МПа)

─────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────

Газотурбинные и парогазовые установки                       до 2,5

(включительно)

Газоиспользующее оборудование производственных              до 1,2

зданий, в которых величина давления природного газа     (включительно)

обусловлена требованиями производства

Газоиспользующее оборудование иных производственных         до 0,6

зданий                                                  (включительно)

Газоиспользующее оборудование:

котельных, отдельно стоящих на территории                до 1,2

производственных предприятий                         (включительно)

котельных, отдельно стоящих на территории                до 0,6

населенных пунктов                                   (включительно)

котельных, пристроенных к производственным               до 0,6

зданиям, встроенных в эти здания, и крышных          (включительно)

котельных производственных зданий

котельных, пристроенных к общественным зданиям,         до 0,005

встроенных в эти здания, и крышных котельных         (включительно)

общественных зданий

котельных, пристроенных к жилым зданиям, и              до 0,005

крышных котельных жилых зданий                       (включительно)

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────