## Приложение N 1

к техническому регламенту

о безопасности колесных

транспортных средств

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЪЕКТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НА КОТОРЫЕ

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ДЕЙСТВИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА

О БЕЗОПАСНОСТИ КОЛЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 10.09.2010 N 706,

от 06.10.2011 N 824)

### 1. Транспортные средства

#### 1.1. Классификация транспортных средств по категориям

──────┬───────────────────────────────────────────────────────┬────────────

N  │          Объекты технического регулирования           │ Коды ОКП

п/п │                                                       │

──────┴───────────────────────────────────────────────────────┴────────────

1.     Категория L - Мототранспортные средства

1.1.    Мопеды, мотовелосипеды, мокики, в том числе:            45 2930

Категория L  - Двухколесное транспортное средство,

1

максимальная конструктивная скорость которого не

превышает 50 км/ч, и характеризующееся:

- в случае двигателя внутреннего сгорания  -  рабочим

объемом двигателя, не превышающим 50 куб. см, или

- в случае электродвигателя - номинальной

максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки,

не превышающей 4 кВт.

Категория L  - Трехколесное транспортное средство с

2

любым расположением колес, максимальная

конструктивная скорость которого не превышает 50

км/ч, и характеризующееся:

- в случае двигателя внутреннего сгорания с

принудительным зажиганием - рабочим объемом

двигателя, не превышающим 50 куб. см, или

- в случае двигателя внутреннего сгорания другого

типа - максимальной эффективной мощностью, не

превышающей 4 кВт, или

- в случае электродвигателя - номинальной

максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки,

не превышающей 4 кВт.

1.2.    Мотоциклы, мотороллеры, трициклы, в том числе:          45 2840

Категория L  -  Двухколесное  транспортное  средство,   45 2850

3

рабочий объем двигателя которого (в случае двигателя

внутреннего сгорания) превышает 50 куб. см (или)

максимальная конструктивная скорость (при любом

двигателе) превышает 50 км/ч.

Категория L  - Трехколесное транспортное средство с

4

колесами, асимметричными по отношению к средней

продольной плоскости, рабочий объем двигателя

которого (в случае двигателя внутреннего сгорания)

3

превышает 50 см  и (или) максимальная конструктивная

скорость (при любом двигателе) превышает 50 км/ч.

Категория L - Трехколесное транспортное средство с

5

колесами, симметричными по отношению к средней

продольной плоскости транспортного средства, рабочий

объем двигателя которого (в случае двигателя

внутреннего сгорания) превышает 50 куб. см и (или)

максимальная конструктивная скорость (при любом

двигателе) превышает 50 км/ч.

1.3.    Квадрициклы, в том числе:                               45 2240

Категория   L    - Четырехколесное транспортное

6

средство, ненагруженная масса которого не превышает

350 кг без учета массы аккумуляторов (в случае

электрического транспортного средства), максимальная

конструктивная скорость не превышает 50 км/ч, и

характеризующееся:

- в случае двигателя внутреннего сгорания с

принудительным зажиганием - рабочим объемом

3

двигателя, не превышающим 50 см , или

- в случае двигателя внутреннего сгорания другого

типа - максимальной эффективной мощностью двигателя,

не превышающей 4 кВт, или

- в случае электродвигателя - номинальной

максимальной мощностью двигателя в режиме длительной

нагрузки, не превышающей 4 кВт.

Категория L  - Четырехколесное транспортное

7

средство, иное, чем транспортное средство категории

L , ненагруженная масса которого не превышает 400 кг

6

(550 кг для транспортного средства, предназначенного

для перевозки грузов) без учета массы аккумуляторов

(в случае электрического транспортного средства) и

максимальная эффективная мощность двигателя не

превышает 15 кВт.

2.     Категория M - Транспортные средства, имеющие не

менее четырех колес и используемые для перевозки

пассажиров

2.1.    Автомобили легковые, в том числе:                       45 1400

Категория M  - Транспортные средства, используемые      48 5365

1

для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места

водителя, не более восьми мест для сидения.

2.2.    Автобусы, троллейбусы, специализированные               45 1700

пассажирские транспортные средства и их шасси, в том      45 2230

числе:                                                    48 5365

Категория M  - Транспортные средства, используемые

2

для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места

водителя, более восьми мест для сидения, технически

допустимая максимальная масса которых не превышает

5 тонн.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.09.2010 N 706)

Категория M  - Транспортные средства, используемые

3

для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места

водителя, более восьми мест для сидения,  технически

допустимая максимальная масса которых превышает

5 тонн.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.09.2010 N 706)

3.     Категория N - Транспортные средства, используемые       36 6281

для перевозки грузов - автомобили грузовые и их           36 6282

шасси, в том числе:                                       36 6317

Категория N  - Транспортные средства, предназначенные   36 6610

1                                            36 6640

для   перевозки  грузов, имеющие технически допустимую    36 6654

максимальную массу не более 3,5 тонн.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.09.2010 N 706)

Категория N  - Транспортные средства,                   36 9320

2                                            45 1100

предназначенные для перевозки грузов, имеющие             45 2100

технически допустимую максимальную массу свыше 3,5

тонн, но не более 12 тонн.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.09.2010 N 706)

Категория N  - Транспортные средства, предназначенные   45 2200

3                                            45 2300

для перевозки грузов, имеющие технически допустимую       45 2550

максимальную массу более 12 тонн.                         45 2580

(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.09.2010 N 706)

45 2620

45 2630

48 1113

48 1123

48 1133

48 2100

48 2312

48 2322

48 2624

48 2650

48 3120

48 3510

48 5134

48 5135

48 5136

48 5310

48 5320

48 5330

48 5350

48 5360

48 5410

48 5618

51 3190

51 3231

4.     Категория O - Прицепы (полуприцепы) к легковым и        45 2500

грузовым автомобилям, мотоциклам, мотороллерам и          45 2600

квадрициклам, в том числе:                                45 2940

Категория O  - Прицепы, технически допустимая           51 3232

1                                            48 5135

максимальная масса которых не более 0,75 тонн.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.09.2010 N 706)

Категория O  - Прицепы, технически допустимая

2

максимальная  масса  которых свыше 0,75 т, но не

более 3,5 тонн.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.09.2010 N 706)

Категория O  - Прицепы, технически допустимая

3

максимальная  масса  которых свыше 3,5 т, но не

более 10 тонн.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.09.2010 N 706)

Категория O  - Прицепы, технически допустимая

4

максимальная масса которых более 10 тонн.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.09.2010 N 706)

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Примечания:

1. Транспортное средство, предназначенное для перевозки пассажиров и грузов, имеющее, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения, относится к категории:

(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.09.2010 N 706)

M, если произведение предусмотренного конструкцией числа пассажиров на условную массу одного пассажира (68 кг) превышает массу перевозимого одновременно с пассажирами груза;

N, если это условие не выполняется.

Транспортное средство, предназначенное для перевозки пассажиров и грузов, имеющее, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, относится к категории M.

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 10.09.2010 N 706)

2. В случае полуприцепов и прицепов с центрально расположенной осью (осями) под технически допустимой максимальной массой принимается статическая вертикальная нагрузка, передаваемая на грунт осью или осями максимально загруженного сцепленного с тягачом полуприцепа и прицепа с центрально расположенной осью (осями).

(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.09.2010 N 706)

#### 1.2. Транспортные средства повышенной проходимости

(категории G)

1.2.1. К транспортным средствам повышенной проходимости (категории G) могут быть отнесены транспортные средства категорий M и N, если они удовлетворяют следующим требованиям:

1.2.1.1. Транспортные средства категории , полная масса которых не более 2 т, а также транспортные средства категории  считают транспортными средствами повышенной проходимости, если они имеют:

1.2.1.1.1. Хотя бы одну переднюю и одну заднюю оси, конструкция которых обеспечивает их одновременный привод, включая и транспортные средства, в которых привод одной оси может отключаться;

1.2.1.1.2. Хотя бы один механизм блокировки дифференциала или один механизм аналогичного действия, и

1.2.1.1.3. Если они (в случае одиночного транспортного средства) могут преодолевать подъем 30 процентов.

1.2.1.1.4. Они также должны удовлетворять хотя бы пяти из шести приведенных ниже требований:

1.2.1.1.4.1. Угол въезда должен быть не менее 25°;

1.2.1.1.4.2. Угол съезда должен быть не менее 20°;

1.2.1.1.4.3. Продольный угол проходимости должен быть не менее 20°;

(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.09.2010 N 706)

1.2.1.1.4.4. Дорожный просвет под передней осью должен быть не менее 180 миллиметров;

1.2.1.1.4.5. Дорожный просвет под задней осью должен быть не менее 180 миллиметров;

1.2.1.1.4.6. Межосевой дорожный просвет должен быть не менее 200 миллиметров.

1.2.1.2. Транспортные средства категории , полная масса которых свыше 2 т, или транспортные средства категорий ,  или , полная масса которых не более 12 тонн, считают транспортными средствами повышенной проходимости, если их конструкция обеспечивает одновременный привод всех колес, включая транспортные средства, в которых привод одной оси может отключаться, либо если они удовлетворяют следующим требованиям:

1.2.1.2.1. По меньшей мере одна передняя и одна задняя оси имеют одновременный привод, включая и транспортные средства, в которых привод одной оси может отключаться;

1.2.1.2.2. Имеется, по меньшей мере, один механизм блокировки дифференциала или один механизм аналогичного действия;

1.2.1.2.3. Транспортные средства (в случае одиночного транспортного средства) могут преодолевать подъем 25 процентов.

1.2.1.3. Транспортные средства категории , технически допустимая максимальная масса которых свыше 12 тонн, и транспортные средства категории  считают транспортными средствами повышенной проходимости, если они имеют одновременный привод всех колес, включая транспортные средства, в которых привод одной оси может отключаться, либо если соблюдаются следующие требования:

(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.09.2010 N 706)

1.2.1.3.1. По меньшей мере, половина осей имеет привод;

1.2.1.3.2. Имеется, по меньшей мере, один механизм блокировки дифференциала или один механизм аналогичного действия;

1.2.1.3.3. Транспортные средства (в случае одиночного транспортного средства) могут преодолевать подъем 25 процентов;

1.2.1.3.4. Соблюдаются, по меньшей мере, четыре из шести следующих требований:

1.2.1.3.4.1. Угол въезда должен быть не менее 25°;

1.2.1.3.4.2. Угол съезда должен быть не менее 25°;

1.2.1.3.4.3. Продольный угол проходимости должен быть не менее 25°;

(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.09.2010 N 706)

1.2.1.3.4.4. Дорожный просвет под передней осью должен быть не менее 250 миллиметров;

1.2.1.3.4.5. Межосевой дорожный просвет должен быть не менее 300 миллиметров;

1.2.1.3.4.6. Дорожный просвет под задней осью должен быть не менее 250 миллиметров.

1.2.2. Специальные и специализированные транспортные средства, изготовленные на базе (шасси) транспортных средств категории G, также относятся к категории G.

1.2.3. При обозначении категории транспортных средств повышенной проходимости буква G должна сочетаться с буквами M или N (например, ).

Примечания:

1. При проведении проверки в целях отнесения транспортных средств к категории G, транспортные средства категории , технически допустимая максимальная масса которых не более 2 тонн, и транспортные средства категории  должны быть в снаряженном состоянии, т.е. заправлены охлаждающей жидкостью, смазкой, топливом, укомплектованы инструментом и запасным колесом, также должна быть учтена стандартная масса водителя, принимаемая равной 75 килограммов. Остальные транспортные средства должны быть загружены до технически допустимой максимальной массы, устанавливаемой заводом-изготовителем.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.09.2010 N 706)

2. Способность транспортного средства преодолевать подъем установленного значения (25 процентов или 30 процентов) подтверждается расчетным методом; однако технические службы могут потребовать представления транспортного средства соответствующего типа для проведения реального испытания.

3. При измерении углов переднего и заднего свеса, а также продольного угла проходимости надколесные защитные устройства не учитывают.

4. Применяются следующие определения, касающиеся углов переднего и заднего свеса, а также продольного угла проходимости и дорожного просвета:

угол въезда - по международному стандарту ИСО 612 [1], пункт 6.10 (см. рисунок 1);

угол съезда - по международному стандарту ИСО 612, пункт 6.11 (см. рисунок 2);

продольный угол проходимости - по международному стандарту ИСО 612, пункт 6.9 (см. рисунок 3);

межосевой дорожный просвет - кратчайшее расстояние между опорной плоскостью и самой нижней точкой транспортного средства, находящейся на его жестком элементе. Многоосные тележки рассматривают как одну ось (см. рисунок 4);

дорожный просвет под одной осью - расстояние между верхней точкой дуги окружности, проходящей через центры пятен контактов шин одной оси (в случае сдвоенных шин - шин внутренних колес оси) и касающейся самой нижней точки транспортного средства, жестко зафиксированной между колесами, и опорной плоскостью (см. рисунок 5). Ни одна жесткая часть транспортного средства не должна находиться, полностью или частично, в заштрихованной зоне рисунок 5.

##### Рисунок 1. Угол въезда

##### Рисунок 2. Угол съезда

##### Рисунок 3. Продольный угол проходимости

##### Рисунок 4. Межосевой дорожный просвет

##### Рисунок 5. Дорожный просвет под одной осью

#### 1.3. Специальные и специализированные транспортные

средства, в отношении которых предъявляются дополнительные

требования безопасности

──────┬───────────────────────────────────────────────────────┬────────────

N  │          Объекты технического регулирования           │ Коды ОКП

п/п │                                                       │

──────┴───────────────────────────────────────────────────────┴────────────

1.   Автобетононасосы                                          48 2624

2.   Автобетоносмесители                                       48 2650

3.   Автогудронаторы                                           48 2150

4.   Автокраны и транспортные средства, оснащенные             48 3510

кранами-манипуляторами

5.   Автолесовозы                                              48 5134

6.   Автомобили скорой медицинской помощи                      45 1485

45 1785

7.   Автосамосвалы                                             45 1150

8.   Автоцементовозы                                           48 2110

9.   Автоэвакуаторы                                            45 2330

10.  Медицинские комплексы на шасси транспортных средств       45 1120

45 1480

45 1785

11.  Пожарные автомобили                                       48 5410

48 5415

12.  Транспортные средства для аварийно-спасательных служб     45 1120

и полиции                                                 45 1400

45 1780

45 1400

45 1780

(в ред. Постановления Правительства РФ от 06.10.2011 N 824)

13.  Транспортные средства для коммунального хозяйства и       48 5330

содержания дорог

14.  Транспортные средства для обслуживания нефтяных и         36 6600

газовых скважин

15.  Транспортные средства для перевозки денежной выручки      45 1120

и ценных грузов

16.  Транспортные средства для перевозки детей                 45 1700

45 2230

17.  Транспортные средства для перевозки длинномерных          45 2330

грузов

18.  Транспортные средства для перевозки нефтепродуктов        45 2140

19.  Транспортные средства для перевозки пищевых жидкостей     45 2140

20.  Транспортные средства для перевозки сжиженных             45 2140

углеводородных газов на давление до 1,8 МПа

21.  Транспортные средства оперативно-служебные для            45 1780

перевозки лиц, находящихся под стражей

22.  Транспортные средства, оснащенные подъемниками с          48 3710

рабочими платформами                                      48 3720

23.  Транспортные средства - фургоны для перевозки пищевых     45 2110

продуктов                                                 45 2580

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

### 2. Компоненты транспортных средств

──────┬───────────────────────────────────────────────────────┬────────────

N  │          Объекты технического регулирования           │   Коды

п/п │                                                       │    ОКП

──────┴───────────────────────────────────────────────────────┴────────────

1.   Двигатели с искровым зажиганием                           45 6141

45 6143

45 6145

45 6146

45 6161

45 6162

45 6163

45 6164

2.   Двигатели с воспламенением от сжатия                      45 6142

45 6144

3.   Оборудование для питания двигателя газообразным           45 7100

топливом (компримированным природным газом - КПГ,         45 9137

сжиженным нефтяным газом - СНГ, сжиженным

углеводородным газом - СУГ, сжиженным природным

газом - СПГ, диметиловым эфиром топливным - ДМЭт):

(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.09.2010 N 706)

- баллон газовый;

- вспомогательное оборудование баллона;

- газоредуцирующая аппаратура;

- теплообменные устройства;

- газосмесительные устройства;

- газодозирующие устройства;

- электромагнитные клапаны;

- расходно-наполнительное и контрольно-измерительное

оборудование;

- фильтр газовый;

- гибкие шланги;

- топливопроводы;

- электронные блоки управления

4.   Системы нейтрализации отработавших газов, в т.ч.          45 6200

сменные каталитические нейтрализаторы                     45 6600

45 9113

5.   Сменные системы выпуска отработавших газов                45 3100

двигателей, в т.ч. глушители и резонаторы                 45 4100

45 4200

45 5000

45 6200

45 6600

45 6700

45 9113

(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.09.2010 N 706)

6.   Топливные баки, заливные горловины и пробки топливных     45 3100

баков                                                     45 4100

45 4200

45 5100

45 9112

45 9143

7.   Колодки с накладками в сборе для дисковых и               25 7120

барабанных тормозов, фрикционные накладки для             25 7130

барабанных и дисковых тормозов                            45 3100

45 4100

45 5000

45 9135

8.   Аппараты гидравлического тормозного привода: цилиндры     45 3100

главные тормозные, скобы дисковых тормозных               45 4100

механизмов, колесные тормозные цилиндры барабанных        45 4800

тормозных механизмов, регуляторы тормозных сил,           45 5100

вакуумные и гидравлические (в сборе с главными            45 5700

тормозными цилиндрами) и гидровакуумные  и                45 8100

пневмогидравлические усилители, контрольно-сигнальные     45 9135

устройства

9.   Трубки и шланги, в т.ч. витые шланги (в т.ч. с            25 5394

применением материала на основе полиамидов 11 и 12)       25 5400

гидравлических систем тормозного привода, сцепления и     25 5621

рулевого привода, элементы соединений трубопроводов и     25 5624

шлангов (переходники, штуцеры, тройники, гайки            25 5629

накидные)                                                 41 5100

45 3100

45 4100

45 4800

45 5100

45 5700

45 8100

45 9135

10.  Тормозные механизмы в сборе                               45 3100

45 4100

45 4800

45 5100

45 5700

45 8100

45 9135

11.  Детали и узлы механических приводов тормозной             45 3100

системы: регулировочные устройства тормозных              45 4100

механизмов, детали привода стояночной тормозной           45 4800

системы (в т.ч. тросы с наконечниками в сборе)            45 5100

45 5700

45 8100

45 9135

12.  Диски и барабаны тормозные                                45 3100

45 4100

45 4800

45 5100

45 5700

45 8100

45 9135

13.  Аппараты пневматического тормозного привода:              45 3100

агрегаты подготовки воздуха (противозамерзатели,          45 4100

влагоотделители, регуляторы давления), защитная           45 5100

аппаратура пневмопривода, клапаны слива конденсата,       45 5700

управляющие аппараты (краны тормозные, ускорительные      45 8100

клапаны, клапаны управления тормозами прицепа,            45 9135

воздухораспределители), аппараты корректировки

торможения (регуляторы тормозных сил, клапаны

ограничения давления в пневматическом приводе

передней оси), головки соединительные, устройства

сигнализации и контроля (датчики пневмоэлектрические,

клапаны контрольного вывода)

14.  Камеры тормозные пневматические (в т.ч. с пружинным       41 5100

энергоаккумулятором), цилиндры тормозные                  45 3100

пневматические                                            45 4100

45 5100

45 5700

45 8100

45 9135

15.  Компрессоры                                               36 4300

45 9135

16.  Узлы и детали рулевого управления автомобилей:            25 5624

рулевые колеса, рулевые механизмы, рулевые усилители,     45 3100

гидронасосы, аккумуляторы давления, распределители и      45 4100

силовые цилиндры рулевых усилителей, колонки рулевого     41 4200

управления, угловые редукторы, рулевые валы, рулевые      41 4300

тяги, промежуточные опоры рулевого привода и рычаги,      41 4400

шкворни поворотных цапф                                   45 4600

45 5000

45 9134

17.  Рули мотоциклетного типа                                  45 4800

18.  Шарниры шаровые подвески и рулевого управления, и их      45 9131

элементы                                                  45 9134

19.  Колеса                                                    45 9132

45 9244

45 4800

20.  Шины пневматические для легковых автомобилей и их         25 2130

прицепов                                                  25 2230

25 2330

21.  Шины пневматические для грузовых автомобилей,             25 2110

автобусов и их прицепов                                   25 2210

25 2310

22.  Шины пневматические для мотоциклов квадрициклов           25 2140

и мопедов                                                 25 2240

25 2340

(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.09.2010 N 706)

23.  Шины пневматические запасных колес для временного         25 2130

использования                                             25 2230

25 2330

24.  Восстановленные пневматические шины для автомобилей и     25 2130

их прицепов                                               25 2230

25 2110

25 2210

25.  Сцепные устройства (тягово-сцепные, седельно-сцепные      45 3100

и буксирные)                                              45 4100

45 8100

45 9128

26.  Гидравлические опрокидывающие механизмы                   45 9136

автосамосвалов:                                           45 9155

- гидроцилиндры телескопические одностороннего

действия;

- гидрораспределитель с ручным и дистанционным

управлением

27.  Гидравлические механизмы опрокидывания кабин              45 9136

транспортных средств:                                     45 9143

- гидроцилиндры гидравлического механизма

опрокидывания кабин;

- насосы гидравлического механизма опрокидывания

кабин

28.  Рукава гидроусилителя рулевого управления и               25 5400

опрокидывателя платформы автосамосвала                    25 5624

29.  Бамперы, дуги защитные                                    45 3100

45 3852

45 4100

45 5000

45 9142

45 9143

45 4800

30.  Задние и боковые защитные устройства грузовых             45 3100

автомобилей и прицепов                                    45 4000

45 3852

45 9129

31.  Сиденья автомобилей                                       45 9148

32.  Подголовники сидений                                      45 9148

33.  Ремни безопасности                                        45 9142

45 9143

45 9148

34.  Подушки безопасности                                      45 9142

45 9143

35.  Удерживающие устройства для детей                         45 9148

45 9142

36.  Стекла безопасные                                         59 2300

59 2302

59 2303

59 2304

59 2320

59 2330

59 2420

37.  Зеркала заднего вида                                      45 9142

38.  Стеклоочистители и запасные части к ним                   45 7360

(моторедукторы, рычаги, щетки)                            45 7376

45 7390

39.  Фароочистители и запасные части к ним (моторедукторы)     45 7362

45 7372

40.  Фары автомобильные ближнего и дальнего света              45 7362

45 7372

41.  Лампы накаливания для фар и фонарей                       34 6621

34 6629

45 7362

45 7372

42.  Световозвращающие приспособления (световозвращатели)      45 7362

45 7372

59 2921

43.  Фонари освещения заднего регистрационного знака           45 7362

45 7372

44.  Указатели поворота                                        45 7362

45 7372

45.  Габаритные и контурные огни, сигналы торможения           45 7362

45 7372

46.  Противотуманные фары                                      45 7362

45 7372

47.  Устройства освещения и световой сигнализации              45 7362

мотоциклов и квадрициклов                                 45 7372

48.  Фонари заднего хода транспортных средств                  45 7362

45 7373

49.  Галогенные лампы-фары HSB                                 34 6628

45 7362

45 7372

50.  Задние противотуманные огни                               45 7362

45 7372

51.  Фары для мопедов                                          45 7362

45 7372

52.  Фары для мотоциклов                                       45 7362

45 7372

53.  Предупреждающие огни                                      45 7362

45 7372

54.  Фары для мотоциклов с галогенными лампами HS              45 7372

55.  Фары ближнего и дальнего света для мопедов                45 7372

56.  Стояночные огни                                           45 7372

57.  Фары для мопедов с галогенными лампами HS2                45 7362

45 7372

58.  Дневные ходовые огни                                      45 7362

45 7372

59.  Боковые габаритные огни                                   45 7362

45 7372

60.  Фары с газоразрядными источниками света                   45 7362

45 7372

61.  Газоразрядные источники света                             34 6700

45 7362

45 7372

62.  Звуковые сигнальные приборы                               45 7364

45 7376

63.  Спидометры, их датчики и комбинации приборов,             45 7381

включающие спидометры                                     45 7382

64.  Устройства ограничения скорости                           45 7150

45 7380

45 9112

65.  Тахографы                                                 45 7383

66.  Системы тревожной сигнализации, противоугонные и          45 7364

охранные устройства для транспортных средств              45 7370

45 7373

45 7376

45 9136

45 9142

67.  Задние опознавательные знаки тихоходных транспортных      45 7372

средств

68.  Задние опознавательные знаки транспортных средств         45 7372

большой длины и грузоподъемности

69.  Светоотражающая маркировка для транспортных средств       45 7372

большой длины и грузоподъемности

70.  Предупреждающие треугольники (знаки аварийной             45 9142

остановки)                                                52 1720

71.  Аккумуляторные стартерные батареи                         34 8110

45 7371

(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.09.2010 N 706)

72.  Жгуты проводов                                            35 5200

35 8400

45 7300

45 7362

45 7372

73.  Высоковольтные провода системы зажигания                  35 5200

35 8400

45 7300

45 7374

45 7361

74.  Указатели и датчики аварийных состояний                   45 7300

45 7381

45 7382

75.  Турбокомпрессоры                                          36 4350

45 6200

45 6600

45 9111

45 9112

76.  Детали цилиндропоршневой группы,                          45 6200

газораспределительного механизма, коленчатые валы,        45 6600

вкладыши подшипников, шатуны                              45 9111

45 9113

45 9158

(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.09.2010 N 706)

77.  Системы впрыска топлива двигателей с искровым             45 7100

зажиганием и их элементы                                  45 7130

45 7140

45 7160

45 7180

45 7311

45 9112

78.  Воздухоочистители                                         45 3100

45 4100

45 5100

45 6200

45 6600

45 9112

45 9123

79.  Фильтры масляные и их  сменные элементы                   45 3100

45 4100

45 5100

45 6200

45 6600

45 9114

45 9123

80.  Фильтры очистки топлива дизелей  и их сменные             45 3100

элементы                                                  45 4100

45 5100

45 6200

45 6600

45 7110

45 7120

45 9123

81.  Фильтры очистки топлива двигателей с искровым             45 3100

зажиганием и их сменные элементы                          45 4100

45 5100

45 6200

45 6600

45 7110

45 7120

45 9112

45 9123

(п. 81 в ред. Постановления Правительства РФ от 10.09.2010 N 706)

82.  Топливные насосы высокого давления, форсунки и            45 7140

распылители форсунок                                      45 7160

45 9112

83.  Теплообменники и термостаты                               45 3100

45 3300

45 3400

45 4100

45 4200

45 6200

45 6600

45 9100

45 9144

45 9152

(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.09.2010 N 706)

84.  Насосы жидкостных систем охлаждения                       45 6200

45 6600

45 9144

85.  Сцепления и их части                                      45 3100

45 4100

45 4800

45 5100

45 9116

86.  Карданные передачи, приводные валы, шарниры неравных      45 3100

и равных угловых скоростей                                45 4100

45 5000

45 9122

(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.09.2010 N 706)

87.  Мосты ведущие с дифференциалом в сборе, полуоси           45 9124

45 9125

45 3100

45 4100

45 4200

45 4600

45 4800

45 5000

(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.09.2010 N 706)

88.  Упругие элементы подвески (рессоры листовые, пружины,     45 3000

торсионы подвески, стабилизаторы поперечной               45 3100

устойчивости, пневматические упругие элементы)            45 4000

45 4100

45 5000

45 5100

45 8100

45 9100

45 9131

45 9200

89.  Демпфирующие элементы подвески (амортизаторы,             45 3100

амортизаторные стойки и патроны амортизаторных стоек)     45 4100

и рулевого привода                                        45 5100

45 8100

45 9131

(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.09.2010 N 706)

90.  Элементы направляющего аппарата подвески (рычаги,         45 3100

реактивные штанги, их пальцы, резинометаллические         45 4100

шарниры, подшипники и втулки опор, ограничители хода      45 5100

подвески, детали установки упругих элементов)             45 8100

45 9131

91.  Колпаки (в т. ч. декоративные) ступиц. Элементы           45 4100

крепления колес. Грузы балансировочные колес              45 9132

45 9142

45 9300

92.  Изделия системы зажигания для двигателей с искровым       45 7300

зажиганием (распределители, датчики-распределители,       45 7311

катушки зажигания, модули зажигания, высоковольтные       45 7331

трансформаторы, электронные коммутаторы, контроллеры,     45 7360

датчики, прерыватели)                                     45 7370

45 7371

45 7374

45 7361

93.  Свечи зажигания искровые; свечи накаливания               45 7374

45 7371

45 7361

94.  Генераторы электрические, выпрямительные блоки,           45 7300

электродвигатели (приводов вентиляторов,                  45 7361

бензонасосов, стеклоомывателей, стеклоподъемников,        45 7365

отопителей, управления зеркалами, блокировки дверей)      45 7370

45 7371

45 7375

45 7376

95.  Стартеры, приводы и реле стартеров                        45 7375

96.  Коммутационная, защитная и установочная аппаратура        45 7300

цепей электроснабжения, пуска, зажигания, внешних         45 7331

световых и звуковых приборов, стеклоочистителей,          45 7343

систем топливоподачи, соединения разъемные                45 7362

45 7363

45 7365

45 7370

45 7372

45 7373

45 7374

45 7375

97.  Декоративные детали, решетки, козырьки и ободки фар       45 4200

45 9143

45 9145

45 9153

98.  Ручки, дверные петли, наружные кнопки открывания          45 3000

дверей и багажников                                       45 4000

45 9143

45 9146

99.  Замки дверей                                              45 3000

45 4000

45 9146

100.  Детали защитные резиновые и резино-металлические          25 3120

(колпачки, чехлы, кольца уплотнительные, манжеты для      25 3130

гидропривода тормозов и сцепления, чехлы шарниров         25 3150

рулевых управлений, подвески, карданных валов)            25 3160

25 3930

101.  Уплотнители головок блока цилиндров, коллекторов,         25 7710

газобаллонной аппаратуры, уплотнительные кольца, в        25 7940

т.ч. материалы для них                                    45 6200

45 6600

45 9111

45 9113

45 9135

102.  Муфты выключения сцеплений, ступицы колес, полуоси        45 9100

колес, в том числе с подшипниками в сборе; подшипники     46 0000

муфт выключения сцеплений,

ступиц колес, полуосей колес

(п. 102 в ред. Постановления Правительства РФ от 10.09.2010 N 706)

103.  Воздушно-жидкостные отопители;                            45 7376

интегральные охладители, отопители-охладители;            45 9144

распределительные устройства для подачи воздуха;          45 9152

холодильные компрессионные или других типов установки     45 9157

45 9159

104.  Независимые воздушные и жидкостные подогреватели-         45 7376

отопители автоматического действия, работающие от         45 9115

бортовой сети транспортных средств на жидком или          34 6847

газообразном топливе, в том числе подогреватели           45 9152

предпусковые                                              48 6400

(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.09.2010 N 706)

105.  Домкраты гидравлические, рычажные                         31 8684

36 6135

45 9136

106.  Цепи, натяжные устройства цепей и их части                41 7310

45 6200

45 6600

45 6700

107.  Ремни вентиляторные клиновые и синхронизирующие           25 6300

поликлиновые для двигателей автомобилей, ремни            25 6400

зубчатые газораспределительного механизма двигателей      25 6500

автомобилей                                               25 6000

108.  Диафрагмы и мембраны резинотканевые тарельчатые для       25 3180

транспортных средств

109.  Шлемы защитные для водителей и пассажиров мотоциклов      22 9340

и мопедов                                                 22 9345

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────