## Приложение N 2

к техническому регламенту

о безопасности колесных

транспортных средств

ПЕРЕЧЕНЬ

ТРЕБОВАНИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ В ОТНОШЕНИИ ВЫПУСКАЕМЫХ

В ОБРАЩЕНИЕ ТИПОВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ (ШАССИ)

(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.09.2010 N 706)

─────────────────────────┬───────────────────────┬─────────────────────┬──────────────┬───────────────────────┬───────────────────────

Содержание требования  │  Элементы и свойства  │    Формы оценки     │Применяемость │      Документы,       │      Примечание

│ объектов технического │    соответствия     │по категориям │ соответствие которым  │

│    регулирования,     ├────────┬────────────┤ транспортных │     обеспечивает      │

│  в отношении которых  │   в    │при при-    │   средств    │ выполнение требования │

│    устанавливаются    │ общем  │менении     │              │      (период их       │

│      требования       │ случае │пункта 29   │              │      применения)      │

│                       │        │техниче-    │              │                       │

│                       │        │ского       │              │                       │

│                       │        │регламента  │              │                       │

─────────────────────────┴───────────────────────┴────────┴────────────┴──────────────┴───────────────────────┴───────────────────────

1) Эффективное           1. Эффективность        C        C            M , M , N ,    Правила ЕЭК ООН

действие тормозной       тормозных систем                               2   3   2     N 13-10, включая

системы                                                                N , O          дополнения 1 - 5

3             (до 31 декабря

2015 г.)

C        C            M , N          Правила ЕЭК ООН

1   1         N 13-09, включая

дополнения 1 - 12

(до 31 декабря

2015 г.)

M , M , N, O   Правила ЕЭК ООН

2   3         N 13 - 11, включая

дополнение 3

(с 1 января

2016 г.)

M , N          Правила ЕЭК ООН N       <6>,

1   1         13Н-00, включая         <24>

дополнения 1 - 9

L              Правила ЕЭК ООН

N 78-02, включая

дополнения 1 - 3

(с 31 декабря

2013 г.)

Правила ЕЭК ООН

N 78-03, включая

дополнение 1

(с 1 января 2014 г.)

(п. 1 в ред. Постановления Правительства РФ от 10.09.2010 N 706)

2) Эффективное           1. Рулевое управление   С        И            M, N, O        Правила ЕЭК ООН         <4>

действие рулевого                                                                     N 79-01, включая

управления,                                                                           дополнения 1 - 3

управляемость и

устойчивость             2. Управляемость и      С        И            M, N, O        Пункт 4 Приложения 3    <12>, <16>

устойчивость                                                 к настоящему

техническому

регламенту

3. Оснащение шинами     С        С            M, N, O, L6,   Правила ЕЭК ООН

L7             N 30-02, включая

дополнения 1 - 16

(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.09.2010 N 706)

Правила ЕЭК ООН

N 54-00, включая

дополнения 1 - 17

(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.09.2010 N 706)

С        С            M , N          Правила ЕЭК ООН

1   1         N 64-00, включая

дополнения 1 - 2

(до 31 декабря

2011 г.)

Правила ЕЭК ООН

N 64-02

(с 1 января 2012 г.)

(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.09.2010 N 706)

С        С            L              Правила ЕЭК ООН

N 75-00, включая

дополнения 1 - 13

(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.09.2010 N 706)

Правила ЕЭК ООН

N 88-00, включая

дополнение 1

4. Сцепление шин на     С        С            M , N , O ,    Правила ЕЭК ООН

мокром покрытии                                1   1   1     N 117-02

O              (с 1 января 2015 г.)

2

(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.09.2010 N 706)

5. Оснащение сцепными   С        С (на        M, N, O        Правила ЕЭК ООН         <20>

устройствами                     компоненты)                 N 55-01, включая

и И                         дополнение 1

(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.09.2010 N 706)

6. Оснащение            С        С (на        N , N , O ,    Правила ЕЭК ООН         <20>

укороченными сцепными            компоненты)   2   3   3     N 102-00

устройствами                     и И          O

4

7. Системы мониторинга  C        С (на        M , N          Правила ЕЭК ООН         <25>

давления воздуха в               компоненты)   1   1         N 64-02 (с 1

шинах                            и И                         января 2016 г.)

(пп. 7 введен Постановлением Правительства РФ от 10.09.2010 N 706)

3) Минимизация           1. Травмобезопасность   С        И            M , N          Правила ЕЭК ООН         <16>, <22>

травмирующих             рулевого управления                            1   1         N 12-03, включая

воздействий на                                                                        дополнения 1 - 3

находящихся в

транспортном средстве    2. Места крепления      С        И            M, N, L , L    Правила ЕЭК ООН         <4>, <27>

людей и возможность их   ремней безопасности                                  6   7   N 14-03

эвакуации после                                                                       (до 31 декабря

дорожно-транспортного                                                                 2011 г.)

происшествия

(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.09.2010 N 706)

Правила ЕЭК ООН         <4>, <27>

N 14-04

(с 1 января 2012 г.

до 31 декабря

2013 г.)

(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.09.2010 N 706)

Правила ЕЭК ООН         <4>, <27>

N 14-07, включая

дополнение 1

(с 1 января 2014 г.)

(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.09.2010 N 706)

3. Требования к ремням  С        С            M, N, L , L    Правила ЕЭК ООН         <4>, <27>

безопасности и                                       6   7   N 16-04, включая

оснащению удерживающими                                      дополнения 1 - 7

системами                                                    (до 31 декабря

2011 г.)

(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.09.2010 N 706)

С        С (на                       Правила ЕЭК ООН         <4>, <27>

компоненты)                 N 16-04, включая

и И                         дополнения 1 - 11

(с 1 января 2012 г.

до 31 декабря

2013 г.)

(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.09.2010 N 706)

абзац исключен. - Постановление

Правительства РФ от 10.09.2010 N 706

Правила ЕЭК ООН         <4>, <27>

N 16-06 (с 1

января 2014 г.)

(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.09.2010 N 706)

4. Прочность сидений и  С        И            M              Правила ЕЭК ООН         <16>

их креплений                                   1             N 17-05

(до 31 декабря

2013 г.)

M , M , M ,    Правила ЕЭК ООН         <16>, <19>

1   2   3     N 17-08

N , N , N      (с 1 января 2014 г.)

1   2   3

(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.09.2010 N 706)

M , M          Правила ЕЭК ООН         <5>, <19>

2   3         N 80-01, включая

дополнения 1 - 3

5. Подголовники сидений С        С            M , M          Правила ЕЭК ООН         <11>

1   2         N 25-04

(технически

допустимой

максимальной

массой до 3,5

т), N

1

(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.09.2010 N 706)

6. Защитные свойства    С        И            N              Правила ЕЭК ООН

кабин                                                        N 29-02, включая

дополнение 1

7. Прочность верхней    С        И            M , M  (II и   Правила ЕЭК ООН

части конструкции                              2   3         N 66-00

кузова                                        III классы)    (до 31 декабря

2013 г.)

Правила ЕЭК ООН

N 66-02, включая

дополнение 1

(с 1 января 2014 г.)

(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.09.2010 N 706)

8. Травмобезопасность   С        И            M              Правила ЕЭК ООН         <2>, <16>

внутреннего                                    1             N 21-01, включая

оборудования                                                 дополнения 1 - 3

(с 1 января 2014 г.)

9. Защита водителя и    С        И            M              Правила ЕЭК ООН         <1>, <16>, <22>

пассажиров при                                  1            N 94-01, включая

фронтальном                                                  дополнения 1 - 3

столкновении

10. Защита водителя и   С        И            M              Правила ЕЭК ООН         <1>, <16>, <22>

пассажиров при боковом                         1             N 95-02, включая

столкновении                                                 дополнение 1

11. Оснащение           С        С            M, N, O, L ,   Правила ЕЭК ООН         <3>, <4>, <22>

безопасными стеклами                                    6    N 43-00, включая

L              дополнения 1 - 6

7             (до 31 декабря

2013 г.)

С        С (на        M, N, O, L ,   Правила ЕЭК ООН         <3>, <4>, <22>

компоненты)            6    N 43-00, включая

и И          L              дополнения 1 - 12

7             (с 1 января 2014 г.)

(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.09.2010 N 706)

12. Замки и петли       С        И            M , N          Правила ЕЭК ООН         <4>, <16>

дверей                                         1   1         N 11-02, включая

дополнения 1 - 2

(до 31 декабря

2013 г.)

(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.09.2010 N 706)

M , N          Правила ЕЭК ООН         <4>, <16>

1   1         N 11-03, включая

дополнение 1

(с 1 января 2014 г.)

N , N          Глобальные              <2>

2   3         технические

правила N 1

(с 1 января 2014 г.)

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 10.09.2010 N 706)

4) Минимизация           1. Травмобезопасность   С        И            M              Правила ЕЭК ООН         <4>, <16>

физических воздействий   наружных выступов                              1             N 26-02

на других участников                                                                  (до 31 декабря

движения                                                                              2013 г.)

Правила ЕЭК ООН         <4>, <16>

N 26-03, включая

дополнение 1

(с 1 января 2014 г.)

(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.09.2010 N 706)

N              Правила ЕЭК ООН

N 61-00, включая

дополнение 1

2. Обеспечение защиты   С        И            M , M , N 1,   Глобальные              <2>

пешеходов                                      1   2         технические правила

N              N 9

2             (с 1 января 2016 г.)

3. Оснащение задними    С        И            N , N , O ,    Правила ЕЭК ООН

защитными устройствами                         1   3   3     N 58-01

грузовых транспортных                         O              (до 31 декабря

средств                                        4             2013 г.)

Правила ЕЭК ООН

N 58-02

(с 1 января 2014 г.)

(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.09.2010 N 706)

4. Оснащение боковыми   С        И            N , N , O ,    Правила ЕЭК ООН

защитными устройствами                         2   3   3     N 73-00, включая

грузовых транспортных                         O              дополнение 1

средств                                        4

5. Оснащение передними  С        И            N , N          Правила ЕЭК ООН         <2>

защитными устройствами                         2   3         N 93-00

грузовых транспортных                                        (с 1 января 2012 г.)

средств

(с 1 января 2014 г.)

6. Защита от            C        И            M              Пункт 10 Приложения 3   <2>, <16>

разбрызгивания из-под                          1             к настоящему

колес                                                        техническому

регламенту

(с 1 января 2014 г.)

C        И            N , N , O , O  Пункт 9 Приложения 3    <2>

2   3   3   4 к настоящему

техническому

регламенту

(с 1 января 2014 г.)

(пп. 6 в ред. Постановления Правительства РФ от 10.09.2010 N 706)

5) Пожарная              1. Пожарная             С        И            M              Правила ЕЭК ООН

безопасность             безопасность                                   1             N 34-01

(до 31 декабря

2013 г.)

M, N, O        Правила ЕЭК ООН         <2>

N 34-02, включая

дополнения 1 - 3

(с 1 января 2014 г.)

2. Оснащение            С        С            M, N           Правила ЕЭК ООН

транспортных средств                                         N 67-01, включая

системами питания на                                         дополнения 1 - 9

сжиженном нефтяном газе

(СНГ)

(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.09.2010 N 706)

3. Оснащение            С        С            M, N           Правила ЕЭК ООН

транспортных средств                                         N 110-00, включая

системами питания на                                         дополнения 1 - 9

на компримированном

природном газе (КПГ)

(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.09.2010 N 706)

4. Противопожарные      С        И            M  (II и III   Правила ЕЭК ООН

свойства интерьера                             3             N 118-00

классы)        (с 1 января 2014 г.)    <2>

(с 1 января 2016 г.)

6) Обзорность внешнего   1. Передняя обзорность  С        И            M              Правила ЕЭК ООН         <7>, <16>, <23>

пространства для                                                        1             N 125-00, включая

водителя                                                                              дополнения 1 - 2

(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.09.2010 N 706)

M , M , N      Пункт 5 Приложения 3    <7>, <23>

2   3         к настоящему

техническому

регламенту

2. Оснащение            С        С (на        M, N, L , L    Правила ЕЭК ООН

устройствами непрямого           компоненты)         6   7   N 46-01, включая

обзора                           и И                         дополнения 1 - 4

(до 31 декабря

2013 г.)

Правила ЕЭК ООН

N 46-02, включая

дополнения 1 - 4

(с 1 января 2014 г.)

(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.09.2010 N 706)

L  - L         Правила ЕЭК ООН

1    5        N 81-00, включая

дополнения 1 - 2

3. Системы очистки      С        И            M              Пункт 7 Приложения 3

ветрового стекла от                            1             к настоящему

обледенения и                                                техническому

запотевания                                                  регламенту

(с 1 января 2012 г.)    <2>, <16>

(с 1 января 2014 г.)    <16>

4. Системы очистки и    С        И            M              Пункт 8 Приложения 3

омывания ветрового                             1             к настоящему

стекла                                                       техническому

регламенту

(с 1 января 2012 г.)    <2>, <16>

(с 1 января 2014 г.)    <16>

7) Измерение,            1. Механизмы измерения  С        И            M, N, L , L ,  Правила ЕЭК ООН         <4>

регистрация и            скорости                                             3   4   N 39-00, включая

ограничение скорости                                                   L , L          дополнения 1 - 5

транспортного средства                                                  5   7

2. Устройства           С        И            M, N           Правила ЕЭК ООН         <20>

ограничения                                                  N 89-00, включая

максимальной скорости                                        дополнение 1

8) Электробезопасность   1. Электробезопасность  С        С            M, N           Правила ЕЭК ООН

аккумуляторных                                               N 100-00, включая

электромобилей                                               дополнение 1

9) Защита                1. Защита транспортного С        И            M, N, L , L    Правила ЕЭК ООН         <4>

транспортного средства   средства от                                          6   7   N 18-02

от                       несанкционированного                                         (до 31 декабря

несанкционированного     использования                                                2013 г.)

использования

M , M , N ,    Правила ЕЭК ООН         <2>, <4>

2   3   2     N 18-03, включая

N , L , L      дополнения 1 - 2

3   6   7     (с 1 января 2014 г.)

M , N          Правила ЕЭК ООН         <2>, <13>, <16>, <21>

1   1         N 116-00, включая

дополнения 1 - 2

(с 1 января 2014 г.)

L , L , L ,    Правила ЕЭК ООН

1   2   3     N 62-00, включая

L , L          дополнения 1 - 2

4   5

10) Минимизация          1. Выбросы вредных      С        С            M, N           Технический регламент

выбросов вредных         (загрязняющих) веществ                                       "О требованиях к

(загрязняющих)                                                                        выбросам

веществ;                                                                              автомобильной

энергетическая                                                                        техникой, выпускаемой

эффективность                                                                         в обращение на

(минимизация                                                                          территории Российской

потребления топлива                                                                   Федерации, вредных

транспортными                                                                         (загрязняющих)

средствами с                                                                          веществ" (утвержден

двигателями                                                                           Постановлением

внутреннего сгорания и                                                                Правительства

потребления                                                                           Российской Федерации

электроэнергии                                                                        от 12 октября 2005 г.

электромобилями)                                                                      N 609)

L , L , L ,    Правила ЕЭК ООН

3   4   5     N 40-01, включая

L , L          дополнение 1

6   7

L , L          Правила ЕЭК ООН

1   2         N 47-00, включая

дополнение 1

L , L          Правила ЕЭК ООН

6   7         N 24-03, включая

дополнения 1 - 3

2. Расход топлива и     С        И            M , N          Правила ЕЭК ООН         <2>, <16>, <22>

выбросы углекислого                            1   1         N 101-00, включая

газа. Расход                                                 дополнения 1 - 9

электроэнергии и запас                                       (с 1 января 2014 г.)

хода электромобилей

(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.09.2010 N 706)

3. Сопротивление        C        И            M, N, O        Правила ЕЭК ООН         <26>

качения шин                                                  N 117-02 (с 1

января 2017 г.)

(пп. 3 введен Постановлением Правительства РФ от 10.09.2010 N 706)

11) Минимизация          1. Внешний шум          С        С            L , L , L ,    Правила ЕЭК ООН

внешнего и внутреннего                                                  2   4   5     N 9-06, включая

шума                                                                   L , L          дополнение 1

6   7

L              Правила ЕЭК ООН

3             N 41-03, включая

дополнение 1

M, N           Правила ЕЭК ООН         <14>

N 51-02, включая

дополнения 1 - 4, 6

L              Правила ЕЭК ООН

1             N 63-01, включая

дополнение 1

2. Уровень шума от      С        С            M , N , O ,    Правила ЕЭК ООН

качения шин                                    1   1   1     N 117-00

O              (до 31 декабря

2             2015 г.)

(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.09.2010 N 706)

M , M , N ,    Правила ЕЭК ООН

2   3   2     N 117-00

N , O , O      (до 31 декабря

3   3   4     2015 г.)

(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.09.2010 N 706)

M, N, O        Правила ЕЭК ООН         <26>

N 117-02 (с 1

января 2016 г.)

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 10.09.2010 N 706)

3. Внутренний шум       С        И            M, N           Пункт 2 Приложения 3

к настоящему

техническому

регламенту

12) Устойчивость к       1. Устойчивость к       С        И            M, N, O, L     Правила ЕЭК ООН

воздействию внешних      воздействию внешних                                          N 10-02, включая

источников               источников                                                   дополнения 1 - 2

электромагнитного        электромагнитного                                            (до 31 декабря          <2>

излучения и              излучения и                                                  2011 г.)

электромагнитная         электромагнитная                                             (до 31 декабря

совместимость            совместимость                                                2013 г.)

Правила ЕЭК ООН

N 10-03

(с 1 января 2012 г.)    <2>

(с 1 января 2014 г.)

2. Радиопомехи                                M              Пункт 11 Приложения 3

индустриальные от                              3             к настоящему

троллейбусов                                  (троллейбусы)  техническому

регламенту

13) Безопасное для       1. Системы отопления    С        И            M, N           Правила ЕЭК ООН

здоровья состояние                                                                    N 122-00, включая

микроклимата в кабине                                                                 дополнение 1

водителя и                                                                            (с 1 января 2012 г.)    <2>

пассажирском помещении

и минимизация                                                                         (с 1 января 2014 г.)

содержания вредных

веществ в воздухе        2. Вентиляция,          С        И            M, N           Пункт 6 Приложения 3

кабины водителя и        отопление и                                                  к настоящему

пассажирского            кондиционирование                                            техническому

помещения                                                                             регламенту

транспортного средства

3. Содержание вредных   С        И            M, N           Пункт 3 Приложения 3

веществ в воздухе                                            к настоящему

кабины водителя и                                            техническому

пассажирского помещения                                      регламенту

транспортного средства

14) Количество,          1. Количество,          С        С (на        M, N, O        Правила ЕЭК ООН         <15>

месторасположение,       месторасположение,               компоненты)                 N 48-03, включая

характеристики и         характеристики и                 и И                         дополнения 1 - 3

действие                 действие устройств                                           (до 31 декабря

светотехнических и       освещения и световой                                         2013 г.)

звуковых сигнальных      сигнализации

устройств                                                                             Правила ЕЭК ООН         <15>, <17>

N 48-04, включая

дополнения 1 - 4

(с 1 января 2014 г.)

(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.09.2010 N 706)

L              Правила ЕЭК ООН         <15>

3             N 53-01, включая

дополнения 1 - 10

(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.09.2010 N 706)

L , L , L ,    Пункт 1 Приложения 3

2   4   5     к настоящему

L , L          техническому

6   7         регламенту

L              Правила ЕЭК ООН         <15>

1             N 74-01, включая

дополнения 1 - 6

2. Требования к         С        С            M, N, L        Правила ЕЭК ООН

отдельным устройствам                                        N 1-02

освещения и световой

сигнализации:                                 (В             Правила ЕЭК ООН

Фары ближнего и                               зависимости    N 8-05

дальнего света                                от типа фар)

Правила ЕЭК ООН

N 20-03

Правила ЕЭК ООН

N 31-02, включая

дополнения 1 - 7

Правила ЕЭК ООН

N 56-01

Правила ЕЭК ООН

N 57-02

Правила ЕЭК ООН

N 72-01

Правила ЕЭК ООН

N 76-01

Правила ЕЭК ООН

N 82-01

Правила ЕЭК ООН

N 98-00, включая

дополнения 1 - 13

(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.09.2010 N 706)

Правила ЕЭК ООН

N 112-00, включая

дополнения 1 - 12

(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.09.2010 N 706)

M, N, O        Правила ЕЭК ООН

N 113-00,

включая дополнения

1 - 9

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 10.09.2010 N 706)

Световозвращатели       С        С            M, N, O, L     Правила ЕЭК ООН

N 3-02, включая

дополнения 1 - 10

Устройства для          С        С            M, N, O        Правила ЕЭК ООН

освещения заднего                                            N 4-00, включая

номерного знака                                              дополнения 1 - 14

Указатели поворота      С        С            M, N, O, L     Правила ЕЭК ООН

N 6-01, включая

дополнения 1 - 19

(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.09.2010 N 706)

Габаритные огни,        С        С            M, N, O, L     Правила ЕЭК ООН         <4>

сигналы торможения                                           N 7-02, включая

дополнения 1 - 16

(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.09.2010 N 706)

Передние                С        С            M, N, L , L ,  Правила ЕЭК ООН         <4>

противотуманные фары                                 3   4   N 19-03, включая

L , L          дополнение 1 и 2

5   7

(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.09.2010 N 706)

Фонари заднего хода     С        С            M, N, O        Правила ЕЭК ООН

N 23-00, включая

дополнения 1 - 15

Лампы накаливания       С        С            M, N, O, L     Правила ЕЭК ООН

N 37-03, включая

дополнения 1 - 34

(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.09.2010 N 706)

Задние противотуманные  С        С            M, N, O, L ,   Правила ЕЭК ООН         <4>

огни                                                    3    N 38-00, включая

L , L , L      дополнения 1 - 14

4   5   7

Передние и задние       С        С            L              Правила ЕЭК ООН

габаритные огни,                                             N 50-00, включая

сигналы торможения,                                          дополнения 1 - 12

указатели поворота,

устройства для

освещения заднего

номерного знака

Стояночные огни         С        С            M, N           Правила ЕЭК ООН

N 77-00, включая

дополнения 1 - 12

Дневные ходовые огни    С        С            M              Правила ЕЭК ООН         <20>

1             N 87-00, включая

дополнения 1 - 14

(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.09.2010 N 706)

Боковые габаритные      С        С            M, N, O        Правила ЕЭК ООН

фонари                                                       N 91-00, включая

дополнения 1 - 11

Газоразрядные источники С        С            M, N           Правила ЕЭК ООН

света                                                        N 99-00, включая

дополнения 1 - 5

(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.09.2010 N 706)

Угловые фонари          С        С            M              Правила ЕЭК ООН         <20>

1             N 119-00, включая

дополнения 1 - 4

3. Специальные          С        С            M, N           Правила ЕЭК ООН

предупреждающие огни                                         N 65-00, включая

дополнения 1 - 6

4. Светоотражающая      С        С            N , N , O ,    Правила ЕЭК ООН

маркировка                                     2   3   3     N 104-00, включая

O              дополнения 1 - 6

4

(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.09.2010 N 706)

5. Количество,          С        С (на        N , O          Правила ЕЭК ООН

месторасположение и              компоненты)   3             N 70-01, включая

характеристики задних            и И                         дополнения 1 - 7

опознавательных знаков                                       (с 1 января 2011 г.)

для транспортных

средств большой длины и

грузоподъемности

(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.09.2010 N 706)

6. Звуковые сигнальные  С        С (на        M, N, L , L ,  Правила ЕЭК ООН

приборы                          компоненты)         3   4   N 28-00, включая

и И          L , L , L      дополнения 1 - 3

5   6   7

15) Расположение и       1. Расположение педалей С        И            M              Правила ЕЭК ООН         <16>

идентификация органов    управления                                     1             N 35-00, включая

управления и средств                                                                  дополнение 1

контроля транспортного

средства                 2. Органы управления    С        И            L , L          Правила ЕЭК ООН

мопедов и двухколесных                         1   3         N 60-00, включая

мотоциклов                                                   дополнения 1 - 3

3. Органы управления    С        И            M, N, L , L    Правила ЕЭК ООН

транспортных средств -                               6   7   N 121-00, включая

идентификация                                                дополнения 1 - 2

(с 1 января 2014 г.)    <2>, <4>, <16>

(с 1 января 2016 г.)    <4>, <16>

16) Требования к         1. Общие требования     С        И            M , M          Правила ЕЭК ООН         <8>

пассажирским             безопасности к                                 2   3         N 36-03, включая

транспортным средствам   транспортным средствам                                       дополнения 1 - 12

большой вместимости      вместимостью более 22

пассажиров

2. Общие требования     С        И            M , M          Правила ЕЭК ООН         <9>

безопасности к                                 2   3         N 52-01, включая

транспортным средствам                                       дополнения 1 - 9

вместимостью не более

22 пассажиров

3. Общие требования     С        И            M , M          Правила ЕЭК ООН         <2>, <10>

безопасности к                                 2   3         N 107-03

пассажирским

транспортным средствам

(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.09.2010 N 706)

17) Габаритные и         1. Габаритные и весовые С        И            M , N , O      Приложение 4 к

весовые ограничения      ограничения                                    3   3         настоящему

техническому

регламенту.

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Примечания:

1) требования применяются к типам транспортных средств, выпуск в обращение которых в Российской Федерации начат после 4 января 2008 г.;

2) требования применяются в отношении типов транспортных средств, не проходивших оценку соответствия в Российской Федерации до введения требований. Отсутствие указания на данное примечание означает, что требования применяются в отношении всех типов транспортных средств;

3) требования к квадрициклам применяются в случае наличия стекол;

4) требования не применяются в отношении квадрициклов с мотоциклетной посадкой;

5) в качестве альтернативы для транспортных средств категории  разрешается применять Правила ЕЭК ООН N 17;

6) до 1 января 2014 г. применяются альтернативно Правилам ЕЭК ООН N 13-09. С 1 января 2014 г. устанавливается обязательное применение;

7) требования не распространяются на транспортные средства с кузовами, производство которых было начато до 1 января 1977 г.;

8) в отношении специализированных пассажирских транспортных средств требования пунктов 5.1, 5.3, 5.6.1.1, 5.7.5 - 5.7.8, 5.10 Правил ЕЭК ООН N 36-03 не применяются;

9) в отношении специализированных пассажирских транспортных средств требования пунктов 5.1, 5.3, 5.6.1.1, 5.6.3.1, 5.7.1.1 - 5.7.1.7, 5.7.5 - 5.7.8, 5.9, 5.10 Правил ЕЭК ООН N 52-01 не применяются;

10) в отношении специализированных пассажирских транспортных средств требования пунктов 7.2, 7.6.1.1, 7.6.3.1, 7.7.1.1 - 7.7.1.7, 7.7.5 - 7.7.8, 7.11, 7.12 Приложения 3 к Правилам ЕЭК ООН N 107 не применяются;

11) в качестве доказательственных материалов принимаются таковые в отношении сидений, если последние испытывались вместе с подголовниками;

12) при оценке соответствия признаются сообщения об официальном утверждении типа конструкции транспортного средства, предусмотренные Правилами ЕЭК ООН N 111;

13) при представлении сообщений об официальном утверждении типа конструкции транспортного средства, предусмотренных Правилами ЕЭК ООН N 116, сообщение об официальном утверждении типа конструкции транспортного средства, предусмотренное Правилами ЕЭК ООН N 18, представлять не требуется;

14) для полноприводных транспортных средств категорий , , ,  допускается применение Правил ЕЭК ООН N 51-01 при проведении испытаний по методу Правил ЕЭК ООН N 51-02;

15) при наличии сообщения об официальном утверждении типа конструкции транспортного средства, предусмотренного данными Правилами, предъявление копий сообщений об официальном утверждении типа конструкции транспортного средства на отдельные приборы освещения и световой сигнализации, а также светоотражающую маркировку не обязательно;

16) для автомобилей-домов, автомобилей скорой медицинской помощи и автомобилей-катафалков категорий , ,  уровень предъявляемых требований должен соответствовать уровню требований к базовому транспортному средству;

17) дневные ходовые огни, а также угловые фонари в случае их установки должны соответствовать установленным предписаниям Правил ЕЭК ООН. Установка дневных ходовых огней является обязательной с 1 января 2016 г.;

18) требования могут применяться альтернативно требованиям Правил ЕЭК ООН N 36 и 52;

19) требования применяются в зависимости от типа сидений;

20) применяется в случае установки на транспортном средстве;

21) при оценке соответствия признаются сообщения об официальном утверждении типа конструкции транспортного средства, предусмотренные Правилами ЕЭК ООН N 97;

22) требования не применяются к транспортным средствам, оборудованным броневой защитой, соответствие которой нормативным техническим требованиям подтверждено в установленном порядке;

23) требования не применяются в отношении транспортных средств, предназначенных для перевозки денежной выручки и ценных грузов;

24) обязательно оснащение электронными системами контроля устойчивости и системами помощи при экстренном торможении новых типов транспортных средств, ранее не проходивших оценку соответствия в Российской Федерации;

25) обязательно оснащение системами мониторинга давления воздуха в шинах новых типов транспортных средств, ранее не проходивших оценку соответствия в Российской Федерации;

26) применяются требования Правил ЕЭК ООН N 117-02, стадия 1;

27) транспортные средства категорий ,  классов III и B должны быть оборудованы ремнями безопасности. Остальные транспортные средства категорий ,  должны быть оборудованы ремнями безопасности, если планируется их использование для перевозки пассажиров в междугородном сообщении. Подразделение транспортных средств на классы осуществляется в соответствии с Правилами ЕЭК ООН N 107.

(примечания в ред. Постановления Правительства РФ от 10.09.2010 N 706)

Дополнительные примечания:

1. Формы оценки соответствия: С - обязательная сертификация; И - испытания и измерения, самостоятельно проведенные изготовителем в процессе проектирования транспортного средства (шасси).

2. Если срок введения в действие не указан, то требования действуют со дня вступления в силу настоящего технического регламента.

3. Разрешается альтернативное применение требований более высокого уровня ранее сроков, установленных в перечне требований.

4. Требования применяются в соответствии с областью применения, установленной в Правилах ЕЭК ООН или Глобальных технических правилах. Если Правилами ЕЭК ООН или Глобальными техническими правилами предусмотрены более поздние сроки введения требований, чем сроки, установленные настоящим приложением, то применяются сроки, установленные Правилами ЕЭК ООН или Глобальными техническими правилами.

5. На основании переходных положений, содержащихся в Правилах ЕЭК ООН, признаются сообщения об официальном утверждении типа по этим Правилам ЕЭК ООН с предыдущими сериями поправок.

(дополнительные примечания введены Постановлением Правительства РФ от 10.09.2010 N 706)